## Slide 1: 터트봇3 제어 실습
터틀봇 소개 & 조립

## Slide 2: 터틀봇 소개

## Slide 3: 터틀봇의 open 하드웨어

## Slide 4: 터틀봇의 open 소프트웨어

## Slide 5: 터틀봇의 특장점
세계에서 가장 인기있는 ROS 플랫폼
저렴한 비용
작은 크기
ROS 표준
확장 성
ROS 용 개방 제어 보드
강력한 센서 라인업
오픈 소스

## Slide 6: 터틀봇의 조립
베이스 플레이트를 조립한다.
  4판 중 한 개는 나사를 아래에서 위로 끼운다.

## Slide 7: 터틀봇의 조립
바퀴와 모터를 조립하고 배터리 고정 핀들을 조립힌다.

## Slide 8: 터틀봇의 조립
2번째 층에는 OpenCR 보드를 고정한다.

## Slide 9: 터틀봇의 조립
2번째 층에는 OpenCR 보드를 고정한다.

## Slide 10: 터틀봇의 조립
3번째 층에는 라즈베리파이와 라이터모듈을 설치한다.

## Slide 11: 터틀봇의 조립
4번째 층에는 라이더 모듈을 조립한다.

## Slide 12: 터틀봇의 조립
나사로 모든 층을 조립한다.

## Slide 13: 터틀봇을 위한 PC 셋업
ROS가 이미 설치가 되어 있다면 turtlebot3 관련 패키지만 설치한다.
가제보는 ROS2설치( 시간이 좀 걸림)
카토그래퍼는 ROS2 설치
ROS2 nav2 설치
터틀봇 패키지 설치
도메인 아이디 설정

## Slide 14: 가제보 빛 Nav2, cartographer SLAM 설치
ROS2 설치
콜콘 설치
가제보 설치
카토그래퍼 설치
네비게이션 설치
Vcstool 설치
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
wget https://raw.githubusercontent.com/ROBOTIS-GIT/robotis_tools/master/install_ros2_foxy.sh
chmod 755 ./install_ros2_foxy.sh
bash ./install_ros2_foxy.sh

## Slide 15: 터틀봇 구동하기
PC 에서 터틀텔레옵 패키지의 teleop_keyboard 노드를 실행한다.
  $ ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard

## Slide 16: 동국대 추가 특강
subnet 설정 하는 방법:
터틀봇 코드에 restrain 추가 하기.
subscription 코드 추가 하기
  imu data 활용.
  odom data 활용.
  scan data 활용.

## Slide 17: [실습]
1. CLI 명령어를 통해서 /cmd_vel, /scan, /imu, /odom 토픽 내용 확인 하기.
2. CLI 명령어를 통해서 터틀봇 움직이기.
3. RQT 로 노드와 토픽이 어떻게 연결되어 있는지 확인해 보자.
4. 터틀심에서 작성한 mpub.py 노드를 기반으로 터틀봇을 움직여 보자.